## Slide 1: Zukunftsbäume für die Stadt 6. März 2025
DI Markus Kumpfmüller Landschaftsökotekt Steyr, Obmann REWISA-Netzwerk
1

## Slide 2: Anstelle einer Einleitung: Zahlt sich das aus?
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!
Was sind das für Zeiten, wo Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“
Aus:
Bertolt Brecht: An die Nachgeborenen Svendborger Gedichte, zwischen 1934 und 1938

## Slide 3: Es zahlt sich aus!
„Und wenn ich wüßte, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“
Martin Luther zugeschrieben, Herkunft unbekannt
„Wenn wir Bäume pflanzen, haben wir die Welt verstanden!“
Aus: Martin Grassberger: Regenerativ Residenz Verlag, 2024

## Slide 4: Basics

## Slide 5: Gehölzformen
Abbildungen aus: Wege zur Natur in der Gemeinde, Kumpfmueller et al., 2004

## Slide 6: Größenentwicklung
Abbildungen aus: Wege zur Natur in der Gemeinde, Kumpfmueller et al., 2004

## Slide 7: Vorhandene Bäume erhalten
… wo immer es möglich ist
… um (fast) jeden Preis
Im Zweifelsfall Fachliche Expertise einholen:
info@baumkonvention.at
Allgemeine Infos und downloads:
www.baumkonvention.at

## Slide 8: Leistungen eines Baumes
Beschattung und Kühlung Lebensraum Atmosphäre Filterwirkung Feinstaub
Und das alles bei unglaublich niedrigen Betriebskosten!

## Slide 9: Biodiversität
Lebensraum für Tierarten
Aus:
Natur&Garten, Heft 5.24
Ulrike Aufderheide: Stadtbäume – Biodiversität und Klima
www.naturgarten.org

## Slide 10: Platz

## Slide 11: Kirche

## Slide 12: Allee im Park

## Slide 13: Straße

## Slide 14: Parkplatz

## Slide 15: So nicht!
15
Zu klein – zu groß

## Slide 16: Neue Bäume pflanzen
… bevor die alten entfernt werden
… in ausreichender Anzahl und Qualität

## Slide 17: Tabakfabrik Linz
1 alter Ahorn
40 neue Bäume

## Slide 18: Park im Dorf Neukirchen an der Enknach
2 alte Kirschbäume
10 neue Bäume

## Slide 19: Die richtige Planung – ein Fall für den Profi
Luftraum
Wurzelraum
Boden
www.oegla.at - Landschaftsarchitekten

## Slide 20: Vom Wald in die Stadt

## Slide 21: Vom Berg in die Stadt

## Slide 22: Luftraum
Kronendurchmesser 6 bis 20m
Stammdurchmesser 0,5 bis 2m
Höhe bis 40m
(Strom)leitungen!

## Slide 23: Wurzelraum
Wurzelteller wie Kronendurchmesser plus 1-2m
Feinwurzeln
Wurzeltiefe 2 bis 3m
Leitungen Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Daten etc

## Slide 24: Wurzelraum
Rote Kästchen: Aktuelle Standardbaumgrube für Straßenbäume.
Aus Galabau Journal 2//2019

## Slide 25: Bodenvorbereitung
Baumgrube 1,5 fache Ballengröße
Tiefe 60cm
Durchmesser min. 1,5 m
Gut durchlässiger Boden (Schotter, Sand)
Bei schwerem oder verdichtetem Boden Austausch des Unterbodens bis 2m Tiefe erforderlich

## Slide 26: Sonderfall Schwammstadt
Technische Lösung für beengte Verhältnisse
Aus Galabau Journal 2//2019
Nähere Infos:
www.oegla.at/
schwammstadt

## Slide 27: Schwammstadt-prinzip

## Slide 28: Schwammstadt
Stadtplatz Enns:
So einfach
wie möglich

## Slide 29: Die Pflanzung

## Slide 30: Pflanzung
Beste Zeit Herbst (Frühling)
Standardgröße mB 18/20
Sorgfältig abladen
Pflanzschnitt

## Slide 31: Pflanzung
Pflanzung nicht zu tief
Ggf. Stammwicklung entfernen
Verfüllen mit durchlässigem Substrat
Gießrand ausbilden

## Slide 32: Pflanzung Extras
Sicherung Dreipflock oder unsichtbar
Stammschutz Schilfmatten
Abdeckung Pflaster oder Schotter 0/16mm

## Slide 33: Pflanzung Extras
Ansaat/Bepflanzung Baumscheibe Wildblumen
Abdeckung sickerfähiges Pflaster oder Schotter 0/16mm
Wächter Stein/Holz/Metall

## Slide 34: Die richtige Erziehung
Gießen
Aufasten

## Slide 35: Gießen
Ziel: Erziehung zur Selbständigkeit!
Die Wurzeln sollen möglichst bald Tiefen erreichen, aus denen sie selbständig Wasser beziehen können!

## Slide 36: Gießen
In den ersten ein bis zwei Jahren
Von Anfang April bis Ende September
Regelmäßig – 1x pro Woche
Durchdringend – 80l pro Baum
Gießsack oder Tropfbewässerung

## Slide 37: Aufasten
37
Lichtraumprofil
4,5m an Straßen;
2m an Wegen
Schnitt maximal 3cm DM
Die ersten 10 Jahre sind entscheidend!

## Slide 38: Was ist der richtige Baum für die Zukunft?
Vielfalt
Heimisch im weiteren Sinne
Standortgerecht
Wildform
Lebensraum - Biodiversität
(Raschwüchsig)

## Slide 39: Vielfalt
Risikostreuung
Förderung der Artenvielfalt

## Slide 40: Heimisch
Standortansprüche und Eigenschaften bekannt
Langzeiterfahrungen über Jahrhunderte
In heimische Ökosysteme eingebunden
Lebensräume für zahlreiche heimische Tierarten
Kulturgut mit zahlreichen Bezügen
„K+K-Bäume“

## Slide 41: Auf der Suche
Ballen?
Wurzelnackt?
Größe?

## Slide 42: Heimisch?
Invasive Neophyten
Götterbaum am Stephansdom
Robinie = Falsche Akazie
Paulownie
Gleditschie
Amberbaum
Etc. etc.

## Slide 43: Standortgerecht
Bayrische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft http://www.lwf.bayern.de/index.php

## Slide 44: Wildformen
Resilienz
Lebenserwartung
Vogelkirsche Wildform
Zierkirsche Kopfveredelung

## Slide 45: Gärtnerische Formen
Kugeln
Säulen
Wesentlich geringere Lebensdauer
Kugelahorn
Säuleneiche

## Slide 46: Lebensraum
Nektar
Pollen
Insekten
Nützlinge

## Slide 47: Geeignete Arten
Heimisch in Oberösterreich
Birke, Espe, Spitzahorn, Feldahorn, Traubeneiche, Winterlinde, Hainbuche, Flatterulme, Rot-Föhre, Eibe …
Aus angrenzenden (Bundes)ländern
Blumenesche, Silberlinde, Zerreiche, Flaumeiche, Felsen-Ahorn, Zürgelbaum, Hopfenbuche, Platane, Baumhasel, Libanonzeder, Schwarzföhre
Literaturtipp:
Roloff, Andreas: Bäume in der Stadt
© Johannes Hloch

## Slide 48: Feldahorn
Acer campestre
Sehr genügsam

## Slide 49: Vogelkirsche
Prunus avium
Blütenwunder

## Slide 50: Espe
Populus tremula
Sehr raschwüchsig

## Slide 51: Kornelkirsche
Cornus mas
Kleinkronig

## Slide 52: Voll im Saft!
Reifephase

## Slide 53: Reifephase
Bis ca. 50/80 Jahre
Den Baum in Ruhe lassen, geniessen und beschützen
Im Zweifelsfall Fachliche Expertise einholen:
info@baumkonvention.at

## Slide 54: Unnötige Schnitte
Beeinträchtigen die Gesundheit der Bäume
Verursachen Folgekosten
Verringern die Lebenserwartung
Bäume brauchen den Menschen nicht!

## Slide 55: Wenn Bäume alt werden…
… muß man sie nicht gleich umschneiden!
ABGB §1319b – Beweislastumkehr entfällt! (seit 1.5.2024)
Bäume sind keine Bauwerke! Der Geschädigte muss das Verschulden des Eigentümers beweisen!
Näheres dazu: Forum Baumkonvention, Leitfaden Baumsicherheitsmanagement download von www.baumkonvention.at

## Slide 56: Baumkontrolle

## Slide 57: Kronensicherung

## Slide 58: Abstützung

## Slide 59: Habitatbäume

## Slide 60: Abzäunung

## Slide 61: Schnittführung
Starkäste
DM über 10 cm
sollen nicht
abgeschnitten
werden!

## Slide 62: Schlussendlich

## Slide 63: Kurzum
Alte Bäume erhalten
Neue Bäume pflanzen
„Heimische“ Arten bevorzugen
Der richtige Baum am richtigen Platz
An die übernächste Generation denken
Gute handwerkliche Praxis
In den ersten Jahren investieren

## Slide 64: Der Baum
Zu fällen einen schönen Baum
Brauchts eine halbe Stunde kaum.
Zu wachsen bis man ihn bewundert
Braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.
Eugen Roth