## Slide 1: Dachbegrünung Oö. Energiesparverband 18. März 2025
DI Markus Kumpfmüller
Landschaftsökotekt Steyr
www.kumpfmueller.at
Obmann REWISA-Netzwerk
www.rewisa-netzwerk.at

## Slide 2: Gebäudebegrünung
Dachbegrünung extensiv
Solargründach
Dachbegrünung intensiv

## Slide 4: Ein klares Ziel
So viel Wasser wie möglich zurückhalten, damit es in Hitzeperioden verdunstet werden kann!

## Slide 5: Potenziale begrünter Dächer
Wasserrückhalt
Kühlung
Schutz der Dachhaut
Luftbefeuchtung
Pflanzenstandort
Lebensraum für Tiere
Arbeitsklima

## Slide 6: Welche Dächer? Wie steil? Wie groß?
Foto: Daniel Meusburger, Bezau

## Slide 7: Extensivbegrünung Flachdach
Studentenheim Hagenberg Oberösterreich

## Slide 8: Postverteilerzentrum Allhaming
19.000 m²

## Slide 9: Klein aber oho
Seminarraum
Blick aus dem Fenster

## Slide 10: Nebengebäude
Wohnhausanlage Wels
Einhausung Müllcontainer

## Slide 11: Schrägdach
Uni Linz

## Slide 12: Schrägdach
Aus:
Optigrün Planungsunterlagen 2017
5 – 15°
1 Vegetationsmatte bzw. Ansaat
2 Extensivsubstrat E
3 Struktur und Speichervlies SSV 800
4 Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 500
15- 35/45°
1 Vegetationsmatte bzw. Ansaat
2 Extensivsubstrat E
3 Schrägdachplatte bzw. Schubsicherungssystem
4 Struktur und Speichervlies SSV 800
5 Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 500

## Slide 13: Aufbau Prinzip
Grafik aus:
Natur&Garten 1/2024, Gebäude naturnah begrünen

## Slide 14: Extensive Dachbegrünung

## Slide 15: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
Sommer 2004
Ca. 180 m²
Dachneigung 9° (16%)
Dichtungsfolie EPDM 1,5mm
Holztramdecke mit Hinterlüftungsebene

## Slide 16: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
Filtervlies 500g/m² + Schubsicherung Lärchenholz 6x6cm

## Slide 17: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
Dachsubstrat E Ziegelsplitt 2/12mm mit 10% Kompost
Höhe 6cm + Aufhügelungen

## Slide 18: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
Initialbepflanzung ca. 40 Arten und Sorten
Ansaat ca. 40 Arten

## Slide 19: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
… nach 3 Jahren

## Slide 20: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
…nach 10 Jahren

## Slide 21: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
Mai 2015

## Slide 22: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
Nachrüstung Solarmodule

## Slide 23: Bürogebäude DI Kumpfmüller KG
Solarmodule mit Biotopstrukturen

## Slide 24: Solargründach

## Slide 25: Win-Win-Situation
Länger Kühlung und Verdunstung durch teilweise Beschattung
Höherer Wirkungsgrad durch niedrigere Temperaturen über längere Zeit
Höhere Artenvielfalt durch größere Standortvarianz

## Slide 26: Frühzeitige Abstimmung
Weniger Substrat
Aufständerung auflastgetragen
Mindestabstände zwischen Paneelen
Mindestabstand von Oberfläche

## Slide 27: Fehler
Abstand zu gering
Höhe zu gering
Entwicklungspflege unterlassen

## Slide 28: Pflege
Rechtzeitig überlegen

## Slide 29: So funktioniert‘s!
Ausgewogenes Verhältnis

## Slide 30: So funktioniert‘s!
Niedrige Vegetation – geringer Pflegeaufwand
Quelle: Bundesverband GebäudeGrün

## Slide 31: Intensive Dachbegrünung

## Slide 32: Amsec Hagenberg
Sommer 2005
Intensivbegrünung über Parkgarage
Ca. 1500 m²
60-100cm autochthones Substrat „Flins“ über 20cm Dränageschicht Schaumglas

## Slide 33: Amsec Hagenberg
Modellierung Bachlauf
Granitbruch als Tragschicht für Wege

## Slide 34: Amsec Hagenberg
Randbegrenzung Bachlauf
Weg aus Granitplatten

## Slide 35: Amsec Südterrasse
Dichtung Bachlauf
Substrat Bachlauf Splitt 2/4mm

## Slide 36: Amsec Hagenberg
Differenzierte Substratverwendung
Dachsubstrat I mit 20% Kompost
Kristalline Sande und Kiese verschiedene Körnungen

## Slide 37: Amsec Hagenberg
Zwei Monate nach Ansaat

## Slide 38: Amsec Südterrasse
Ein Jahr nach Fertigstellung
Sitzbänke Eichenbohlen
Plattenweg Granit
Rasen
Bachlauf mit Wildstauden
Insektenfreundliche Beleuchtung
Sitzplätze rustikal auf Blumenschotterrasen

## Slide 39: Amsec Hagenberg
2 Jahre nach Fertigstellung

## Slide 40: Amsec Hagenberg
Nach 10 Jahren

## Slide 41: Das ideale Substrat – gibt es nicht

## Slide 42: Technogene Substrate
Ziegelsplitt, Lava, Schlacke etc. etc.
+ Leichter
+ Bequemer
+ Normgerecht
+ pH-neutral
+ Blasbar
Teuer
Tw. weite Transportdistanzen

## Slide 43: Autochthone Substrate
+ Kostengünstiger wenn Kran-Zufahrt möglich
+ Umweltverträglicher
+ Besser kompatibel mit regionaler Flora und Fauna
Höheres Gewicht
Organisationsaufwand
Risiko
Nicht blasbar

## Slide 44: Substratstärke Vegetationstyp Fauna
Aus: Mann, G. (1998): Vorkommen und Bedeutung von Bodentieren auf begrünten Dächern in Abhängigkeit von der Vegetationsform. – Dissertation Univ. Tübingen. Zitiert in: Planungsunterlage Optigrün.

## Slide 45: Substratstärke
Aus: Naturschutz auf Dachbegrünungen in Verbindung mit Solaranlagen, Baudepartment des Kantons Basel-Stadt, Seite 2
Variation der Substratstärken mit Hügeln und Senken erhöht Standort- und Artenvielfalt für Pflanzen und Tiere

## Slide 46: Substratstärke
Aus: Naturschutz auf Dachbegrünungen in Verbindung mit Solaranlagen, Baudepartment des Kantons Basel-Stadt, Seite 2
Variation der Substratstärken mit Hügeln und Senken erhöht Standort- und Artenvielfalt für Pflanzen und Tiere

## Slide 47: Substratstärke
Variable Substratstärke erhöht Artenvielfalt
Foto: Daniel Meusburger, Bezau

## Slide 48: Die richtigen Pflanzen
(Fast) Alles ist möglich

## Slide 49: Moose
Die namenlosen Schönheiten

## Slide 50: Die Härtesten unter der Sonne
Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer
Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer
Sedum reflexum Tripmadam Felsen-Fetthenne
Sedum album Weißer Mauerpfeffer

## Slide 51: Die Härtesten unter der Sonne
Invasive Neophyten
Phedimus spurius (=Sedum spurium)
Sedum floriferum „Weihenstephaner Gold“

## Slide 52: Nelkengewächse
Dianthus deltoides Heide-Nelke
Dianthus carthusianorum Kartäuser-Nelke

## Slide 53: Lauchgewächse
Allium lusitanicum Berglauch
Allium schoenoprasum Schnittlauch
Allium flavum Gelber Lauch

## Slide 54: Gräser
Festuca ovina agg. Schafschwingel
Melica ciliata Wimper-Perlgras
Bromus tectorum Dach-Trespe

## Slide 55: Blumenwiese
Ab 15cm Substrat
Margerite
Kartäusernelke
Rundbl. Glockenblume
Steinklee
Hopfenschneckenluzerne

## Slide 56: Regionale Wildpflanzen…
… und der Faktor 10

## Slide 57: Pflanzen aus regionalen Herkünften
Partnerbetriebe unter
www.rewisa-netzwerk.at

## Slide 58: Pflege und Wartung

## Slide 59: Unterhaltungspflege
Mindestens ein Pflegedurchgang pro Jahr
Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, insbesondere Gehölze
Nachsaat bzw. Nachpflanzung von Fehlstellen
Freihalten von Rand- und Sicherheitsstreifen
Säubern von Dachabläufen, Rinnen, Kontrollschächten
Mahd und Abtransport von Mähgut, Laub und Unrat bei Bedarf
Düngung nur in Ausnahmefällen!

## Slide 60: Kosten und andere Hindernisse

## Slide 61: Hindernisse
Kosten: Dachbegrünungen gelten allgemein als teuer.
Für „Naturdach“ mit Schichthöhe 10-25cm mit Aufhügelungen ca. € 28,- je m²
Wartungsaufwand (Angaben lt. Optigrün Planungsunterlage 2017 bei 1.000 m²):
Für Extensivbegrünung ca. € 0,5 bis 2,00 pro m² und Jahr
(Angaben lt. Optigrün Planungsunterlage 2017 bei 1.000 m²)
Ängste und Vorurteile
Weit verbreitet sind Ängste, dass auf begrünten Dächern vermehrt Leckagen auftreten und ihre Ortung bzw. Behebung schwieriger zu bewerkstelligen ist.
Unwissen und Gedankenlosigkeit
Im Bewusstsein vieler Bauherren und Planer sind Dachbegrünungen noch nicht angelangt, geschweige denn das Wissen um ihre Vorteile und die Art ihrer Anlage.

## Slide 62: Normative Festlegungen
Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegrünungen, 2018 FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)
ÖNORM L 1131: Begrünung von Dächern und Decken auf Bauwerken – Anforderungen an Planung, Ausführung und Erhaltung (2010)

## Slide 63: Die logische Ergänzung
Retentionsteich

## Slide 64: Die logische Ergänzung
Fassadenbegrünung

## Slide 65: Gebäude naturnah begrünen – Dach und Fassade
Sonderheft 1.24 des Naturgarten-Fachmagazins
67 Seiten reich illustriert
Verfasser Markus Kumpfmüller
Preis € 9.50

## Slide 66: Leitfaden BiB
66
Juni 2023
Umfang 80 Seiten
Kostenlos erhältlich bei der Oö. Umweltanwaltschaft

## Slide 67: Danke für Ihre Aufmerksamkeit
DI Markus Kumpfmüller Konzeption und Text
Mag. Edith Kals Layout und Bilder
Ingenieurbüro für Landschaftsplanung A4400 Steyr, Tulpengasse 8A www.kumpfmueller.at